Инструкция по установке.

Для установки комплекта на автомобиль Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

- Накидной ключ ( S-образный ) на 21.

- Шестигранник на 6.

- Ключ на 13 ( любого типа ).

- Ключ на 17 ( рожковый ).

- Два ключа на 18 ( любого типа ).

- Накидной ключ ( S-образный ) на 27.

- Ключ на 30 ( любого типа, можно даже разводной).

- Приспособление для стяжки пружин.

- Ключ на 10 ( на автомобиле с АБС ).

- Динамометрический ключ.

- Жидкость типа WD-40.

- Фиксатор резьбовых соединений или автомобильный герметик.

Перед началом работ  необходимо отметить несколько моментов:

- Устанавливать автомобиль на смотровую яму нет необходимости.

- Если на Вашем автомобиле установлен стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ), рекомендуем полностью вывесить переднюю часть машины. Это существенно облегчит установку амортизаторных стоек с проставками.

- Потребуется доработка опорных шайб. Отверстия в них необходимо расточить до диаметра 22,2 +0,3 мм.

Для установки деталей комплекта необходимо демонтировать с автомобиля амортизаторные стойки.

На снятой стойке стягиваем пружину и накидным ключом на 27 отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6. Снимаем опору стойки и подшипник опоры.

Порядок сборки амортизаторной стойки.

- Установить проставку и подшипник стойки.

- Установить опору стойки и закрутить до упора удлинитель стойки.

- Снять стяжки пружин.

- Затянуть удлинитель стойки, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Момент  затяжки 62 Н•м ( 6,2 кгс•м).

- Установить стойки на автомобиль. При установке нанести на резьбу верхних гаек каплю фиксатора

резьбовых соединений или герметика и наживить, не затягивая окончательно.

Внимание. Нанесение фиксатора резьбовых соединений или герметика на гайку объязательно.

- Снять автомобиль с домкратов.

- Затянуть верхние гайки. Момент затяжки 44 Н•м ( 4,4 кгс•м ).

- Необходимо отрегулировать углы установки колес (схождение).

Приятных поездок и удачи на дорогах!